Двухканальный универсальный

приемник. Модель 8002Е

Отсоедините питание от привода гаражных ворот перед установкой приемника

Для использования со следующими радиочастотными модулями:

- 801221	супергетеродин, 433.2 мГц

- 801504	супергенеративный, 433.2 мГц

- 801344	супергенеративный, 418 мГц

- 801429	супергетеродин, 27.145 мГц

Двухканальный универсальный приемник 8002Е может программироваться для приема до 15 кодов по каждому каналу.

Установка

Приемник следует монтировать около передней стены гаража примерно в двух метрах от пола, так, чтобы было место на открывание крышки и место под антенну (по возможности на максимальном расстоянии от металла). В приемнике применен телевизионный коаксиальный разъем типа F. Антенна устанавливается непосредственно на приемник. Если требуется больший радиус действия, можно воспользоваться дополнительным набором выносной антенны.

Трансформатор (Модель 23009) подключается к настенной розетке не дальше чем 2 метра от приемника, чтобы хватило провода до клеммника

- Надежно закрепите  приемник при помощи шурупов через отверстия, расположенные по углам под крышкой.

- Внутри корпуса расположен клеммник выводов платы (см. рисунок). Подсоедините трансформатор к выводам 1-2.

- Подсоедините провода от настенной кнопки управления (или другой нормально разомкнутой кнопки) к каналу “А” выводы 3-4. Если у привода не подключена такая кнопка, воспользуйтесь инструкцией по приводу.

- Подключите трансформатор и подайте питание на привод. Можно использовать любую кнопку для управления приводом.

Программирование приемника для добавления кодов передатчиков.

Управлять приводом можно только если ворота в поле зрения, нормально настроены и препятствий в проеме нет. Никто не должен входить или оставаться в гараже, когда ворота движутся. Не позволяйте детям пользоваться кнопкой или брелком и играть около ворот.

- Нажмите и держите кнопку на пульте.

- Нажмите и отпустите кнопку program на плате приемника. Индикаторная лампочка однократно мигнет.

- Отпустите кнопку на пульте.

Теперь привод будет работать при нажатии на кнопку брелка.

Если вы отпустили кнопку на пульте до того, как мигнула индикаторная лампочка, код не будет запомнен.

Повторите шаги 1…3 для программирования приемника на все пульты дистанционного управления, которые будут использоваться с этими воротами. Если используются вторые ворота, используйте для них другую кнопку и повторите все, только для канала В.

Чтобы удалить все коды из приемника: нажмите кнопку program на плате приемника и держите, пока индикаторная лампочка не погаснет (через 6 сек.) Все коды удалены.

Характеристики

Выходная нагрузка	Imax=5A Umax=30B

пост./переем.

Питание		9…35В 30мА, пост./переем.

Частота			433.2, 418, 27.145 мГц

Установка выходной длительности.

Приемник может быть установлен в режим постоянного или кратковременного замыкания контактов на фиксированное время. (А и В) (используйте постоянное замыкание, только если это требуется). Когда перемычка установлена в положение 1, контакты будут замыкаться на 150 мС, независимо от времени посылки по радиоканалу. При 2 положении перемычки контакты будут оставаться замкнутыми до тех пор, пока передается посылка. Заводская установка – 1.

При использовании модуля 801243 установите перемычку 5V/8V в положение 5V.

# Text boxes

LiftMaster