RXP2S220

RXP2S220 – это приемник серии Personal Pass, предназначенный для дистанционного управления различными потребителями мощности (например, освещение сада). Для упрощения установки данный приемник с автонастройкой оснащён новой системой программирования.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Система программирования с автонастройкой позволяет производить запоминание кодов и устанавливать следующие режимы работы:

МОНОСТАБИЛЬНЫЙ: соответствующее реле включается на все время передачи дистанционной команды, при завершении передачи реле автоматически выключается.

БИСТАБИЛЬНЫЙ: соответствующее реле включается при первой передаче команды. Последующая передача отключает реле.

ТАЙМЕР: передача команды включает соответствующее реле, которое выключается по истечении установленного времени (макс. 7,5 минут).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОНОСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА

Производится следующим образом:

Нажать и отпустить кнопку SW1 приемника столько раз, сколько указано в таблице, для выбора канала, который должен работать в моностабильном режиме.

ВЫБРАННЫЙ КАНАЛ	Число нажатий SW1		Горит светодиод		Таблица 1

L1	L2

Канал 1 моностабильный		1			*

Канал 1 моностабильный		2				*

Нажать и держать нажатой кнопку пульта ДУ: выключение светодиода на приемнике указывает на получение и правильное запоминание кода.

ВАЖНО: для правильного запоминания кодов необходимо соблюдать дистанцию минимум 1,5 м. между передатчиком и антенной приемника.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ТАЙМЕРА НА 1-ом КАНАЛЕ

Производится следующим образом:

Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L1 (соответствующий 1-му каналу) загорается на несколько секунд. Когда светодиод погаснет, отпустить кнопку SW1. Светодиод L1начинает медленно мигать (1 вспышка в секунду). Число вспышек соответствует устанавливаемому времени, как указано в табл.2.

Таблица 2

Кол-во вспышек	Установленное время	Кол-во вспышек	Установленное время

1			1 с.				17			1 мин.

2			2 с.				18			1,5 мин.

3			3 с.				19			2 мин.

4			4 с.				20			2,5 мин.

5			5 с.				21			3 мин.

6			6 с.				22			3,5 мин.

7			7 с.				23			4 мин.

8			8 с.				24			4,5 мин.

9			9 с.				25			5 мин.

10			10 с.				26			5,5 мин.

11			11 с.				27			6 мин.

12			12 с.				28			6,5 мин.

13			13 с.				29			7 мин.

14			14 с.				30			7,5 мин.

15			15 с.				31	БИСТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ

16			30 с.

Отсчитать количество вспышек светодиода L1, соответствующее желаемому времени.

Нажать кнопку SW1 приемника во время определенной таким образом вспышки: мигание прекратится, и светодиод L1 останется включенным (необходимо действовать в течение 5 секунд).

Нажать и держать нажатой кнопку пульта ДУ: выключение светодиода L1 на приемнике указывает на получение и правильное запоминание кода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ТАЙМЕРА НА 2-ом КАНАЛЕ

Производится следующим образом:

Нажать и отпустить кнопку SW1 на приемнике. Светодиод L1загорается.

Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L2 (соответствующий 2-му каналу) загорается на несколько секунд.

Когда светодиод L2 погаснет, отпустить кнопку SW1.

Светодиод L2 начинает медленно мигать (1 вспышка в секунду). Число вспышек соответствует устанавливаемому времени, как указано в табл.2.

Отсчитать количество вспышек светодиода L2, соответствующее желаемому времени.

Нажать кнопку SW1 приемника во время определенной таким образом вспышки: мигание прекратится, и светодиод L2 останется включенным (необходимо действовать в течение 5 секунд).

Нажать и держать нажатой кнопку пульта ДУ: выключение светодиода L1на приемнике указывает на получение и правильное запоминание кода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА НА 1-м КАНАЛЕ

Производится следующим образом:

Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L1 (соответствующий 1-му каналу) загорается на несколько секунд. Когда светодиод погаснет, отпустить кнопку SW1.

Светодиод L1начинает медленно мигать (1 вспышка в секунду).

По окончании 30 вспышек светодиод L1 остается включенным.

Нажать и держать нажатой кнопку пульта ДУ: выключение светодиода L1 на приемнике указывает на получение и правильное запоминание кода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА НА 2-м КАНАЛЕ

Производится следующим образом:

Нажать и отпустить кнопку SW1 на приемнике. Светодиод L1загорается.

Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L2 (соответствующий 2-му каналу) загорается на несколько секунд. Когда светодиод L2 погаснет, отпустить кнопку SW1.

Светодиод L2 начинает медленно мигать (1 вспышка в секунду).

По окончании 30 вспышек светодиод L2 остается включенным.

Нажать и держать нажатой кнопку пульта ДУ: выключение светодиода L1 на приемнике указывает на получение и правильное запоминание кода.

РЕЖИМ ПЛАВАЮЩЕГО КОДА

Возможно включение и отключение режима плавающего кода (ROLLING CODE), который исключает любую возможность дублирования кодов Personal Pass. При работе в этом режиме приемник распознает в коде те биты, которые при каждой передаче меняются согласно сложному математическому алгоритму.

Режим устанавливается с помощью перемычки J1 на плате приемника:

J1разомкнут = режим плавающего кода включен.	J1 замкнут = режим отключен.

ВНИМАНИЕ: код Personal Pass не может быть воспроизведен другими лицами только при включенном режиме плавающего кода.

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ

Производится следующим образом:

Отключить питание приемника и выключить режим плавающего кода, установив перемычку J1.

Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике.

Одновременно включить питание. Светодиод на приемнике начинает мигать: отпустить кнопку SW1.

С этого момента 83 ячейки памяти свободны и готовы к новому программированию.

ПОПЫТКА ВВЕДЕНИЯ КОДОВ, УЖЕ ЗАПИСАННЫХ В ПАМЯТИ

При попытке запоминания кода, уже записанного в памяти, новый код будет записан поверх старого.

Например, если код команды был записан в моностабильном режиме, а его желательно записать в бистабильном режиме, достаточно приступить к программированию без удаления кодов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота		433,92 МГц

Питание			230 В. перем.ток

Нагрузка контактов реле	10 А / 250 В.перем.ток (макс. 2 кВт.)

Рабочий диапазон температур	-20…+60 С

Потребляемый ток		100 мА (в ждущем режиме)

Чувствительность		>  -102 дБм (S/N = 17 дБ m=100%)

Излучение антенны		< - 36 дБм.

Размеры			113*113*57 мм.

Масса				350 г.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММАМ

- 230 В. перем.ток

- 230 В. перем.ток

- OUT1 (Выходной контакт реле1)

- СОМ1 (Общий контакт реле 1)

- OUT2 (Выходной контакт реле2)

- СОМ2 (Общий контакт реле 2)

- Экран антенного кабеля

- Центральный провод антенного кабеля

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установщик должен предусмотреть наличие устройства (например, магнитотермический автомат) для обеспечения размыкания полюсов сети питания приемника RXP2S220.

Согласно нормативу EN 60335-1 размыкание контактов должно быть не менее 3 мм. для каждого полюса.

Приемник устанавливается как встраиваемый блок.

Для соединения жестких трубок с гибкими и держателями проводов используйте соединители с классом защиты IP 55.

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 99/5

Приемник модели RXP2S220 соответствует основным требованиям Директивы 99/05/СЕ.

Для проверки соответствия применялись следующие технические нормы:

Электрическая	Электромагнитная	Использование

безопасность		совместимость	диапазона радточастот

EN 60335-1		ETS 300 683		ETS 300 220-1

A1, A11, A12

# Text boxes

Вып. № 030

Изд. 12.09.01